Załącznik 1a: Specyfikacja sprzętu oświetleniowego

1. Kompaktowa konsoleta oświetlenia – 1 szt

4096 kanałów sterujących

1 x etherCON (dot2-Net, sACN, Artnet),

1 x XLR 5pin (DMX),

1 x XLR 3pin (SMPTE),

1 x DIN (MIDI),

1 x Sub-D 15pin (sterowanie analogowe),

1 x IEC 60320 C13/C14 (przewód IEC)

4 x XLR 5pin (DMX),

3 x USB,

1 x DVI-D,

1 x DIN (MIDI),

1 x XLR 4pin (lampka)

Wbudowane 2 ekrany dotykowe

Wbudowany przewodnik z podpowiedziami w wielu językach w tym w j. polskim

Przykładowo MA Dot 2 lub równoważny

2. Modułowe rozszerzeniem playbacków do konsolety – 1 szt

1 x etherCON (dot2-Net),

1 x IEC 60320 C13/C14 (przewód IEC)

Wbudowany ekran dotykowy , 8 playbacków suwakowych , 6 playbacków klawiszowych

Przykładowo MA DOT2-F wing lub równoważny

3. Bramka Ethernet- DMX dedykowana do konsolety oświetlenia -  1 szt

Złącza : 1 x etherCON , 4 x XLR 5pin (DMX)

4. Monitor zewnętrzny dotykowy 22” -  1 szt

5. Reflektor PAR LED RGBW – 4 szt

12 x dioda LED RGBW min. 15W

Kąt wiązki beam: 7°

System mieszania kolorów: RGBW oraz CMY, filtr CTO

Wirtualna tarcza kolorów: 237 kolorów zawierająca barwę białą (2700, 3200, 4200, 5600 oraz 8000 K)

Dimmer: 0-100%

Efekt strobo z możliwością edycji prędkości (max. 20 błysków na sekundę)

Efekt pulsacji z możliwością edycji prędkości

Złącza: Neutrik PowerCon wejście / wyjście

Strefy LED: 3 niezależne strefy z możliwością zmiany koloru na każdej z osobna

W komplecie do każdego urządzenia należy dostarczyć dyfuzor 10°,20°i 40° oraz skrzydełka ograniczające

Przykładowo Robe Parfect lub równoważny

6. Reflektor profilowy - zoom 25-50 750W – 10 szt

Moc lampy 750 W

Trzonek: HPL

Kąt świecenia zoom : 5°-50°

Uchwyt GOBO (rozmiar B)

Ramki do filtrów

Strumień świetlny 19.400 lm
Temperatura barwowa 3.200 K
Żywotność lampy 300 h

Wymagane natężenie plamy świetlnej min. 950 Lux przy kącie 25° z odległości 12m

Przykładowo ETC S4 zoom 25-50 lub równoważny

7. Przenośny regulator napięcia 12 kanałów – 1 szt

Zasilanie trójfazowe lub jednofazowe poprzez gniazdo  5-stykowe 3L+N+PE,

Sterowanie DMX512,

Indywidualne zabezpieczenie każdego obwodu - bezpieczniki automatyczne,

Elektroniczna stabilizacja napięcia wyjściowego,

12 sztuk gniazd wyjściowych 16A z „klapką”

Stałość parametrów - wyeliminowana konieczność strojenia,

System filtrów przeciwzakłóceniowych spełniający wymogi najnowszych norm,

Możliwość lokalnego, ręcznego płynnego wysterowania każdego obwodu niezależnie oraz   ich sumy (potencjometry obrotowe),

W komplecie uchwyt do przenoszenia oraz nóżki do stawiania

Przykładowo Agat RP 1220 lub równoważny

8. Reflektor PC 500W/650W – 6 szt

Optyka 5º-56º
T18 (T25) 500W/230V 
Strumień świetlny 14.500 lm 
Temperatura barwowa 3.050 K 
Żywotność 450 h 
Trzonek GY 9,5
Ramka na filtr
Skrzydełka ograniczające

Przykładowo Spotlight COM 05 PC lub równoważny

9. Reflektor Fresnel 500W/650W – 6 szt

Optyka 7º-62º
T18 (T25) 500W/230V 
Strumień świetlny 14.500 lm 
Temperatura barwowa 3.050 K 
Żywotność 450 h 
Trzonek GY 9,5
Ramka na filtr
Skrzydełka ograniczające

Przykładowo Spotlight COM 05 F lub równoważny

10.Reflektor profilowy 575W – 4 szt

Strumień świetlny 14.900 lm
Temperatura barwowa 3.200 K
Żywotność 400 h
Trzonek HPL

Optyka 25º – 50º

Uchwyt GOBO (rozmiar M)

Wysuwana przesłona typu IRIS

Ramki do filtrów

Wymagane natężenie plamy świetlnej min. 2000 Lux przy kącie 25° z odległości 6m

Przykładowo ETC S4 Jr. Zoom 25-50 lub równoważny

11. Maszyna do wytwarzania mgły	1 szt 
Zasilanie - 230 V AC, 50Hz
Moc min. 1500 W

Cicha praca

Oddzielnie regulowane w 99 krokach pompa i wentylator

Czas nagrzewania max. 60 s 
Pojemnik na płyn-2,0 l. 
Waga do 9 kg. 
Sterowanie- port DMX lub manualnie

Wymiary nie większe niż : dł-500 x 300 x 250 mm

Przykładowo Look Unique 2.1 lub równoważny

12. Laptop 1 szt

Przekątna ekranu [cal]: 15.6

Rozdzielczość: 1366 x 768 min

Ekran dotykowy: nie

Procesor: Intel Core i5

Pamięć RAM [GB]: 8

Grafika dedykowana: Geforce z pamięcią 2 gb.

Dysk HDD: 1 TB

System operacyjny: Windows

Złącza USB 3,0

Przykładowo Lenovo Yoga 500 lub równoważny