Załącznik 1b: Specyfikacja sprzętu akustycznego

1. Konsoleta cyfrowa	1 szt

40 kanałowa konsoleta cyfrowa

Wbudowany interfejs audio USB 32I/O

Wbudowane efekty Lexicon i BSS, Dbx

Wymiary 160mm x 750mm x 500mm

5-calowy monitor dotykowy
Interfejs USB 32 wejścia/32 wyjścia
Sterowanie za pomocą iPada
40 wejść do miksu cyfrowego (32 mono i 4 stereo)
8 grup VCA + 8 grup wyciszania
Wyświetlacze LCD na każdym kanale
26 zmotoryzowanych tłumików
4-pasmowy, w pełni parametryczny korektor na każdym kanale
31 szyn wyjściowych
20 szyn miks (8 mono + 6 stereo)
4 szyny matrycowe mono/stereo
Szyna główna LCR / LR + M
Wbudowane karta MADI Cat5 + USB
System FaderGlow
Ableton Live 9 Lite
Pełna kompatybilność ze stageboxami Soundcraft

Przykladowo Soundcraft SI Impact lub równoważny

2. Multicore 1 szt

Stagebox o wielkości 3U dysponujący 32-wejściami analogowymi oraz 8-wyjściami analogowymi (4 pary AES out)

Pracuje z konsoletą Soundcraft SI IMPACT

Stageboxy "Mini" kompatybilne są ze wszystkimi konsoletami Soundcraft serii Si Compact, Si Expression, Si Performer oraz Vi 1/2/4/6 za pomocą karty MADI.
Stagebox posiadający własny zasilacz wewnętrzny.

Przykładowo Soundcraft Mini Stagebox lub równoważny

3. Kolumna pasywna 	2 szt

Dane techniczne:

Rodzaj kolumny: Vertical-Array, szerokopasmowa, 2,5-drożna.
Moc RMS: 600 W / 4 Ohm
Moc szczytowa (peak): 2400 W/ 4 Ohm
Pasmo przenoszenia (- 10 dB): 74 Hz - 20 kHz
Nominalny SPL (1W / 1m): 97 dB
Max. SPL: 131 dB
Częstotliwość podziału: 2600 Hz
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.):  ok 200 x 940 x 280 mm
Waga: do 20 kg
Nominalna Impedancja: 4 Ω
Przyłącza: 2 x Speakon NL4
Kąt pokrycia: 90° x 40°
Obudowa: aluminium

Przykładowo Dynacord TS 400 lub równoważny

4. Subwoofer aktywny		2 szt

Rodzaj kolumny: Aktywny subwoofer

Komponenty: 1x 15"

Wzmacniacz: 2x 1000W

Moc TOP: 1000W przy 4 Ohm

Moc szczytowa (peak): 2x 500 W przy 8 Ohm

Pasmo przenoszenia (- 10 dB): 35 Hz - zwrotnica

Maks. SPL (1W / 1m): 128 dB

Poziom wejścia: +8 dBu

Oporność wejścia: 20 kOhmn

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.):ok 220 x 540 x 230 mm

Waga: do 40 kg

Procesor DSP: 24 Bit

Topologia wzmacniacza: Klasa D

Kąt pokrycia: dookólny

Obudowa: Sklejka brzozowa

Przykładowo Dynacord PSD 215 Subwoofer lub równoważny

5. Statyw kolumnowy 2 szt

Stabilny dystans teleskopowy o płynnej regulacji wysokości zakończony gwintem M20
Waga statywu – do 2kg
Materiał –stal
Płynna regulacja wysokości - od 760mm do 1100mm
Średnica rury – 35mm
Maksymalne obciążenie – 30kg

Gwint – M20
Kolor – czarny

Przykładowo Athletic SAT3 lub równoważny

6. Mikrofon dynamiczny do stopy perkusyjnej   1 szt

Wielkomembranowy mikrofon dynamiczny do instrumentów basowych

Charakterystyka kierunkowa: kardioida
Pasmo przenoszenia: 20 do 17 000 Hz
Czułość: 1,8 mV/Pa (-55 dBV)
Maks. SPL przy 0,5% THD: poza zakresem mierzalnym
Równoważny poziom szumu (IEC 60268-4): 21 dB-A
Współczynnik sygnał/szum (A-ważone): 73 dB
Impedancja / Impedancja wejścia: =<210 Ohm / >=2000 Ohm
Złącze: 3 pinowy XLR
Waga: do 300 g

Przykładowo AKG D-112 MkII lub równoważny

7. Mikrofon dynamiczny 2 szt

Superkarioidalna charakterystyka kierunkowa

Pasmo przenoszenia:50 Hz - 16 kHz

Czułość(1 kHz):-51 dBV/Pa / 2,8 mV/Pa

Waga do 300 g

Przykładowo Shure Sm 57 beta lub równoważny

8. Multicore 	1 szt

Stage Box z 16 zdalnie sterowanymi wejściami mic/line, 8 wyjściami i protokołem AES50 firmy KLARK TEKNIK.

Port sieci AES50 wspierający technologię SuperMac firmy KLARK TEKNIK™.
16 w pełni programowalnych, zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych.
8 analogowych zbalansowanych wyjść XLR
Możliwość tworzenia poprzez kabel CAT-5e połączeń na odległość do 100 m 
Drugi port AES50 umożliwiający kaskadowe łączenie jednostek S16 bez użycia routera.
Precyzyjny, 7-mio segmentowy wskaźnik LED umożliwiający monitoring sygnału wejściowego na scenie.
Monitoring sceny poprzez wyjście słuchawkowe umożliwiające odsłuch każdego z kanałów wejściowych oraz wyjściowych
Możliwość połączenia z systemem monitoringu personalnego BEHRINGER P-16 
Dwa wyjścia ADAT umożliwiający użycie S16 w roli splitera oraz jako samodzielnej aplikacji cyfrowego multicore’a
Wejście/Wyjście MIDI dla dwukierunkowej komunikacji pomiędzy konsoletą FOH oraz urządzeniami MIDI na scenie
Złącze USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego 
Przełączalny zasilacz “Planet Earth” gwarantujący brak zakłóceń, świetną odpowiedź przejściową oraz niskie zapotrzebowanie na energię. Maksymalna elastyczności w zakresie 100 – 240 V

Przykładowo Behringer S16 lub równoważny

9. Mikrofon pojemnościowy 2 szt

Mikrofon przewodowy

Charakterystyka superkardioidalna

Przełącznik on/off

Metalowa obudowa

Niski poziom szumów własnych

Zasilanie: P24/48V phantom

Pasmo przenoszenia: 35Hz - 20kHz

Impedancja wyjścia: 50Ω

Stosunek sygnału do szumu:71dB SPL

Równoważnik szumu: 23dBA SPL

Maks SPL: 141dB (@1kHz, 1% THD into 1kΩ load)

Maks. Napięcie wyjścia:+5.2dBu (@1kHz, 1% THD into 1kΩ load)

Czułość L -44dB re 1 Volt/Pascal (6.3 mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz

Waga: do 350 g

Wymiary (mm):ok 200 x 50 x 50mm

Przykładowo Rode M2 lub równoważny

10. Pojemnościowy mikrofon zawieszany 2 szt

Pasmo przenoszenia: 70 - 16000 Hz

Impedancja: 100 Ohm

Dynamika (1kHz, max SPL): 106

SNR (1kHz;1Pa): 66dB

Zasilanie: 9-52V DC

Zastosowanie Mikrofon wiszący
Przetwornik Pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa Kardioidalna
Pasmo przenoszenia 70-16.000 Hz
Czułość w polu swobodnym -37dB (14,1 mV)
Impedancja 100 Ω
Maksymalny poziom dźwięku na wejściu 134 dB
Zakres dynamiki 106 dB

Przykładowo Audio-technica PRO45 lub równoważny

11. Słuchawki zamknięte	1 szt

Przetworniki 45 mm z magnesami z ziem rzadkich oraz cewkami wykonanymi z platerowanego miedzią aluminium

Wokółuszna konstrukcja zapewnia izolacją akustyczną w hałaśliwym otoczeniu Kapsuły obrotowe o kąt 90 stopni zapewniają możliwość pracy "na jedno ucho"

Składana konstrukcja zapewnia wygodę i oszczędność miejsca podczas transportu Odłączany przewód jednostronny (zestaw zawiera przewód spiralny o długości 1,2 - 3 m, prosty o długości 3 m oraz prosty o długości 1,2 m)

Czułość 99 dB SPL/1mW Konstrukcja zamknięta Maksymalna moc wejściowa 1600 mW Pasmo przenoszenia 15-28 000Hz Impedancja 38 Ohm Przykładowo Audio-technica ATH-M50x lub równoważny

12. System intercomowy 1 szt

Pulpit interkomowy - GreenGo MCD8 – 8 kanałowy, z mikrofonem na gęsiej szyjce i wbudowanym głośnikiem, 2 szt.

Switch komputerowy, 8 portowy z PoE,

GreenGo GG4W – interfejs we- i wy- fonicznych

lub równoważny

14. Tablet 	1 szt

Procesor Apple A8X (3 rdzenie, 1.5 GHz)

Pamięć 64 GB

Przekątna ekranu 9.7"

System iOS 8 lub nowszy

Rozdzielczość 2048 x 1536

Przykładowo Apple Ipad mini 2 lub równoważny

15. Mikrofonowe systemy bezprzewodowe 	10 szt

a) Mikrofon

Wkładka mikrofonowa SM58 
Wskaźnik zasilania i stanu baterii LED 
Regulowana kontrola wzmocnienia 
Szybkie i łatwe dopasowanie częstotliwości 
Do ok 14 godzin ciągłej pracy (Baterie AA) 
Zakres pracy 100 m (w linii wzroku)

b) Odbiornik

Regulowane wzmocnienie sygnału wyjściowego 
Odłączane anteny do spinania z dystrybutorem antenowym 
Wyświetlacz LCD z precyzyjnymi miernikami poziomu sygnału radiowego i wejściowego dźwięku 
Do 12 kompatybilnych radiowo systemów 
Funkcja One Touch QuickScan -lokalizuje najlepszą wolną częstotliwość radiową 
Wyjścia audio 1/4” Jack i XLR

Przykładowo Shure SM Wireless BLX24R/SM58 lub równoważny

16. Systemy nagłowne	10 szt

a) Odbiornik Blx 4R

Czułość RF -105 dBm

Impedancja wyjściowa xlr 200 Ω

Zasilacz: PS23

Maksymalny poziom wyjściowy: Złącze XLR: –20,5 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ), złącze 6,35 mm (1/4”): –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ) mW

Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ±33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz:

- złącze XLR: –20.5 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)

- złącze 6.35 mm (1/4"): –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)

Czułość RF: -105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo

Tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB, typowo

Obudowa: tworzywo ABS, stal

Zasilanie: 12–15 V DC @ 260 mA, dostarczane z zewnętrznego zasilacza sieciowego (główka - dodatnia)

b) Nadajnik Blx1

Radiowa moc wyjściowa: 10 mW, typowo, zależnie od kraju

Bateria, żywotność: 2AA, do 14 godzin pracy (alkaliczne)

Waga: 70-80 g, bez baterii

Poziom wejściowy audio:

- maksymalna czułość -16 dBV maksymalnie

- minimalna czułość (0 dB): +10 dBV maksymalnie

Zakres regulacji czułości: 26 dB

Impedancja wejściowa: 1 MΩ

Moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW, typowo

Wymiary: ok. 110 mm x 65 mm x 20 mm (W x S x G)

Masa: ok 70-80 g, bez baterii

Obudowa: tworzywo ABS

Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V

c) Mikrofon MX 153

Typ przetwornika : Pojemnościowe

Wykres kierunkowości: Dookólna

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Czułość (1 kHz):-41 dBV/Pa / 9 mV/Pa

Równoważny szum własny: 34 dB

Ciśnienie akustyczne: 107 dB SPL

Waga: ok 20 g

Przykładowo Shure BLX14R/|MX53 lub równoważny

17. Krótkofalówka 3 kpl

2 szt radiotelefonów w zestawie

8 kanałów PMR

38 kodów CTCSS

Sygnalizacja dźwiękowa

Blokada klawiatury

Zasięg do 10 km na kanałach PMR

3 poziomy czułości (praca bez użycia rąk)

Wskaźnik poziomu baterii

Regulowana moc nadawania (w paśmie PMR)

Skanowanie kanałów

Pamięć kanałów / tonów CTCSS

Jednoczesny nasłuch na dwóch kanałach

Auto oszczędzanie energii

Podświetlany wyświetlacz LCD

Gniazdo mikrofono-słuchawki

Akumulator Litowo-ionowy  3,7V

Stacja do ładowania akumulatorów

Ładowarka

Działający w dozwolonych w Europie pasmach PMR 446

Przykładowo Midland 777 lub równoważny