„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Załącznik nr 6a - Wykaz sprzętu do SIWZ - komputery i oprogramowanie

Wykaz sprzętu do SIWZ - Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Sprzęt komputerowy

1. Komputer + monitor – 1 zestaw

| Informacje ogólne | Komputer klasy PC wraz z monitorem, komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych i graficznych, |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor: | Procesor musi uzyskać co najmniej 8800 punktów w kolumnie Passmark CPU Mark w teście opublikowanym na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Karta grafiki: | D-Sub: 1x D-Sub DVI: 2x DVI-D HDMI: 1x HDMI Ilość pamięci RAM: min 2 GB Szyna danych [bit] 128 Typ złącza PCI Express x16 Rozdzielczość maksymalna (min) 2560 x 1600 Obsługiwane standardy: DirectX 11, OpenGL 4.4; |  |
| Pamięć RAM | 16GB DDR4 2666Mhz możliwość rozbudowy do minimum 64GB |  |
| Dysk twardy 1: | Rodzaj dysku: SSD M.2 Pojemność dysku: min 256 GB; Interfejs: Serial ATA 600; Szybkość interfejsu dysku: min 600 MB/s; Szybkość odczytu: min 550 MB/s; Szybkość zapisu: min 530 MB/s Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min 1200000 h; |  |
| Dysk twardy 2: | Dysk twardy - wewnętrzny; Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny); Format szerokości: 3,5 cali; Pojemność dysku: 1 TB; Interfejs: Serial ATA 600; Szybkość interfejsu dysku: min 600 MB/s; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej: min 64 MB; |  |
| Łączność | Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 |  |
| Rodzaje wejść/wyjść | Panel tylni minimum: 1x D-Sub (VGA) 1x DVI-D 1x HDMI 1x RJ-45 2x PS/2 2x USB 2.0 2x USB 3.0 3x złącze audio Złącza wewnętrzne umożliwiające wyprowadzenie portów na panel przedni obudowy |  |
| Dźwięk | Zintegrowana; Chipset dźwiękowy Realtek ALC-887 |  |
| Napęd optyczny | SATA DVD+/-R22x,DVD+RW8x,DVD+R DL 8x (czarny) |  |
| Obudowa | Kolor: Czarny; Cechy dodatkowe: Obudowa MIDI Tower, Beznarzędziowy system montażu HDD/ODD Złącza I/O: 2x USB 2.0 1x USB 3.0 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe) |  |
| Zasilacz | Moc zasilacza (zasilaczy):min 550 Wat; Format: ATX; Standard zasilacza (ATX): 2,3; Typ PFC (Power Factor Correction): aktywny; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 50000 h; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 2 szt.; Klasa rozmiaru wentylatora: 120 mm; Regulacja prędkości obrotów wentylatora: Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); Zabezpieczenia: UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe); |  |
| Mysz klawiatura | Bezprzewodowa radiowa, Multimedialna; Typ złącza: USB, klawiatura w układzie polski programisty |  |
| Monitor | Klasa produktu: Monitor LCD / LCD-TV / LED; Format ekranu monitora: panoramiczny; Przekątna ekranu: min 23,5 cali; Typ panela LCD: TFT PLS; Technologia podświetlenia: LED; Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz; Czas reakcji matrycy: 4 ms; Jasność: 250 cd/m2; Regulacja cyfrowa (OSD);Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub, HDMI; Kolor obudowy: Czarny-lśniący; Dodatkowe informacje: Czas reakcji matrycy: 4ms (gray-to-gray), gwarancja min 24 miesiące |  |
| System operacyjny | Microsoft OEM Win Pro 10 64Bit Polish lub rozwiązanie równoważne zapewniające wsparcie dla posiadanych przez Zamawiającego aplikacji w środowisku NET Framework: pozwalające na uruchomienie aplikacji 32 i 64 bitowych. Wszystkie funkcjonalności nie mogą być realizowane poprzez emulację lub wirtualizację, Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
| Gwarancja komputera | Min 24 miesiące |
| Certyfikaty i standardy: | 1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 2. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 32bit i 64bit 3. Deklaracja zgodności CE |

    - Komputer + monitor – 1 zestaw

| Informacje ogólne | Komputer klasy PC wraz z monitorem, komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, zarządzania systemem sprzedaży biletów, |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor: | Procesor musi uzyskać co najmniej 6700 punktów w kolumnie Passmark CPU Mark w teście opublikowanym na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Karta grafiki: | Zintegrowana |  |
| Pamięć RAM | 4GB możliwość rozbudowy do minimum 16GB |  |
| Dysk twardy: | Dysk twardy - wewnętrzny; Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny); Format szerokości: 3,5 cali; Pojemność dysku: 1 TB; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; |  |
| Łączność | Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Łączność bezprzewodowa WiFi |  |
| Rodzaje wejść/wyjść | Minimum: 1 x PCI Express 3.0 x 16 1 x PCI Express 2x USB 3.0 (przedni panel) 3x USB 2.0 1x HDMI 1x VGA 1x Audio |  |
| Dźwięk | Zintegrowana; |  |
| Napęd optyczny | DVD±RW |  |
| Obudowa | małogabarytowa, typ SFF, kolor czarny lub grafitowy całkowita suma wymiarów zewnętrznych (szer. + wys. + głęb.) nie może przekraczać 750 mm |  |
| Mysz klawiatura | Multimedialna; Typ złącza: USB, klawiatura w układzie polski programisty |  |
| Monitor | Klasa produktu: Monitor LCD / LCD-TV / LED; Format ekranu monitora: panoramiczny; Przekątna ekranu: min 21,5 cali; Typ panela LCD: TFT TN; Technologia podświetlenia: LED; Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz; Czas reakcji matrycy: 5 ms; Jasność: 200 cd/m2; Regulacja cyfrowa (OSD);Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub, HDMI; Kolor obudowy: Czarny ; Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| System operacyjny | Microsoft OEM Win Pro 10 64Bit Polish lub rozwiązanie równoważne zapewniające wsparcie dla posiadanych przez Zamawiającego aplikacji w środowisku NET Framework: pozwalające na uruchomienie aplikacji 32 i 64 bitowych. Wszystkie funkcjonalności nie mogą być realizowane poprzez emulację lub wirtualizację, Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
| Gwarancja komputera | 24 months on-site next business day |
| Moc zasilacza (zasilaczy) komputera | Nie więcej niż 240 Wat |
| Certyfikaty i standardy: | 1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 2. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 32bit i 64bit 3. Deklaracja zgodności CE |

    - Komputer + monitor – 1 zestaw

| Informacje ogólne | Komputer klasy PC wraz z monitorem, komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych i graficznych, |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor: | Procesor musi uzyskać co najmniej 8000 punktów w kolumnie Passmark CPU Mark w teście opublikowanym na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Karta grafiki: | Zintegrowana, Złącza wideo:1 x VGA,1 x HDMI,1 x DVI |  |
| Pamięć RAM | 4GB DDR4 2133MHz możliwość rozbudowy do minimum 64GB |  |
| Dysk twardy 1: | Rodzaj dysku: SSD SATA3 Pojemność dysku: min 128 GB; Interfejs: Serial ATA 600; Szybkość interfejsu dysku: min 600 MB/s; Szybkość odczytu: min 540 MB/s; Szybkość zapisu: min 530 MB/s Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min 1000000 h; |  |
| Dysk twardy 2: | Dysk twardy - wewnętrzny; Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny); Format szerokości: 3,5 cali; Pojemność dysku: 2TB; Interfejs: SATA III (6 Gb/s); Szybkość interfejsu dysku: min 600 MB/s; Prędkość obrotowa silnika: 75400 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej: min 64 MB; |  |
| Łączność | Układ LAN zintegrowany karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; |  |
| Rodzaje wejść/wyjść | Złącza USB 2.0: 4; Złącza USB 3.0: 4; Złącza wideo na tylnym panelu: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI; Dodatkowe informacje o portach USB 2 x USB 3.0 (tylny panel), 2 x USB 3.0 (wewnętrzny), 2 x USB 2.0 (tylny panel), 2 x USB 2.0 (wewnętrzne); |  |
| Dźwięk | Zintegrowana; Chipset dźwiękowy Realtek ALC-887 |  |
| Napęd optyczny | SATA DVD+/-R22x,DVD+RW8x,DVD+R DL 8x (czarny) |  |
| Obudowa | Typ obudowy: Midi Tower; Rodzaj obudowy (typ płyty głównej): ATX; Obsługiwany standard zasilacza: ATX; Maksymalna liczba zasilaczy: 1; Złącza I/O: 2x USB 2.0, 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe), 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon); Kolor: Czarny |  |
| Zasilacz | Moc zasilacza (zasilaczy):min 450 Wat; Format: ATX; Standard zasilacza (ATX): 2,3; Typ PFC (Power Factor Correction): aktywny; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 100000 h; Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD): 2 szt.; Klasa rozmiaru wentylatora: 120 mm; Regulacja prędkości obrotów wentylatora: Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza); Zabezpieczenia: OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe); |  |
| Mysz klawiatura | Multimedialna; Typ złącza: USB, klawiatura w układzie polski programisty |  |
| Monitor | Klasa produktu: Monitor LCD / LCD-TV / LED; Format ekranu monitora: panoramiczny; Przekątna ekranu: min 21,5 cali; Typ panela LCD: TFT TN; Technologia podświetlenia: LED; Rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080 pikseli; Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz; Czas reakcji matrycy: 5 ms; Jasność: 200 cd/m2; Regulacja cyfrowa (OSD);Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub, HDMI; Kolor obudowy: Czarny ; Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| System operacyjny | Microsoft OEM Win Pro 10 64Bit Polish lub rozwiązanie równoważne zapewniające wsparcie dla posiadanych przez Zamawiającego aplikacji w środowisku NET Framework: pozwalające na uruchomienie aplikacji 32 i 64 bitowych. Wszystkie funkcjonalności nie mogą być realizowane poprzez emulację lub wirtualizację, Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
| Gwarancja komputera | Min 24 miesiące |
| Certyfikaty i standardy: | 1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 2. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 32bit i 64bit 3. Deklaracja zgodności CE |

4. Urządzenie wielofunkcyjne w kolorze ze skanerem A3 – 1 sztuka

Informacje ogólne:Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe ze skanerem A3, z podajnikiem oryginałów, dwustronne

Dane techniczne:

Maksymalny rozmiar nośnika A3

Rodzaje nośników: Etykiety, Koperty, Papier cienki, Papier dziurkowany, Papier gruby, Papier makulaturowy, Papier typu bond, Papier wstępnie zadrukowany, Papier wysokogramaturowy, Papier zwykły

Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów,

Dwie kasety po min 500 arkuszy, podajnik boczny na min 100 arkuszy

Prędkość pracy 22 strony/minutę.

Maksymalna rozdzielczość druku - czerń [dpi] min 2400 x 600

Maksymalna rozdzielczość druku - kolor [dpi] min 9600 x 600Automatyczny druk dwustronny

Kopiarka Kolorowa

Wyświetlacz; min 7 calowy dotykowy LCD kolorowy, 800 x 480 (WVGA)

Dysk twardy; min 300 GB

Interfejs: USB 2.0, Ethernet 10/100 / 1G BASE TX

Skaner Rozdzielczość optyczna [dpi] min 600 x 600

Obsługa w języku polskim

Zdalna obsługa, konfiguracja i diagnostyka urządzenia poprzez www,

Możliwości rozbudowy o opcje sieciowe, moduł faksowy, wewnętrzny moduł sortująco-zszywający oraz aplikacje sieciowe do zarządzania drukiem,

Zabezpieczenie dostępu do urządzenia za pomocą kodów dostępu lub możliwość instalacji czytnika kart zbliżeniowych,

Autoryzacją i zarządzaniem uprawnieniami dla użytkowników,

Wysyłania dokumentów bezpośrednio z urządzenia w dowolne miejsce na sieci - na serwer, do pliku, na e-maila lub do pamięci USB (pełna obsługa formatów TIFF, JPEG, XPS oraz PDF),

Wsparcie dla systemów Android i MacOS dla drukowania i skanowania z urządzeń mobilnych.

Gwarancja producenta 24 miesiące

5. Pakiet Adobe Photoshop & Premiere Elements 15 Win PL – 1 zestaw lub równoważny

Program musi umożliwiać:

1. zarządzanie kolekcjami zdjęć,

2. tworzenie prezentacji,

3. zaawansowaną edycje wybranych zdjęć,

4. pokaz slajdów,

5. konwersję plików do popularnych formatów tj. JPEG, TIFF.

Szczegółowe cechy programu:

- odczyt plików RAW,

- możliwość obróbki bez strat, tzn. wszystkie oryginalne fotografie pozostają zachowane, a wszystkie wykonane kroki obróbki zdjęcia można w każdej chwili cofnąć,

- funkcja scalania HDR umożliwiająca scalenie szeregu zdjęć z różnymi ustawieniami ekspozycji w pojedynczy obraz HDR,

- funkcja rozpoznawania twarzy,

- zaawansowane zmiany w zakresie ekspozycji zdjęcia tzn. zmiany kontrastu, korekcja nasycenie kolorów, wydobywamy szczegóły z niedoświetlonych i nadmiernie naświetlonych obszarów zdjęcia, zmiana temperatury zdjęcia, zmiana ekspozycji, zmiana kontrastu lokalnego,

- korekcja krzywej tonalnej,

- korekcja poszczególnych barw zdjęcia (niebieskości, zieleni, żółci itp.), zmiana nasycenia i jasności,

- możliwość zmiany odcieni lub możliwość profilowania barwy jasnych oraz ciemniejszych partii zdjęcia,

- wyostrzenie fotografii oraz korekcja szumów,

- korekta wady optycznej obiektywu, możliwość korekty dystorsji oraz niwelacja winiety zauważalnej na zdjęciu,

- dodawanie efektu ziarna lub winiety,

- implementacja różnych profili kolorystycznych,

- dokonywanie zmian na wybranej części zdjęcia poprzez użycie odpowiednich filtrów gradientowych i radialnych,

- możliwość dokładnego ustalania, które części obrazu zostaną objęte filtrami gradientowymi lub radialnymi poprzez edycje maski filtrowania (np. edycja pędzlem lub podobnym narzędziem umożliwiającym usuwanie z części zdjęcia filtra gradientowego lub radialnego)

- możliwość automatycznego kopiowania dokonanych, wybranych zmian na inne zdjęcia w kolekcji programu,

- łączenie wielu obrazów, w tym plików Raw, w celu utworzenia spójnych panoram,

- możliwość szybkiego porównania zdjęcia przed edycją i po edycji,

- podświetlanie prześwietlonych i niedoświetlonych obszarów zdjęcia,

- usuwanie aberracji chromatycznej,

- współpraca z  systemem operacyjnym zaproponowanym dla danego komputera (pozycja 1 wykazu)

6. CorelDRAW Graphics Suite X8  PL 1 sztuka lub inny równoważny spełniający poniższe kryteria:

- aplikacja do grafiki wektorowej i rastrowej

- oprogramowanie do tworzenia stron www

- polski interfejs

- możliwość konwertowania bitmap na grafikę wektorową

- zamiana czcionek na krzywe

- obsługa wielu formatów, w tym PDF (z możliwością założenia hasła i ograniczenia np. drukowania), JPG, PNG, EPS, AI, TIFF, PSD, DOCX i PPT

- samouczek w języku polskim

- możliwość otwierania skomplikowanych projektów graficznych i posterów utworzonych przy pomocy programu Corel X5 i wcześniejszych jego wersji z zachowaniem jego pierwotnego wyglądu i standardowych czcionek przy pomocy, których wykonano projekty

- musi wykorzystywać procesory wielordzeniowe

- zapis do PDF z poziomu aplikacji

- ułatwienia w tworzeniu wielokątów, spiral, gwiazd (gotowe figury)

- funkcja przejścia z obiektu A do obiektu B z automatycznym rysowaniem kształtów/obiektów pośrednich coraz mniej podobnych do A, a coraz bardziej podobnych do B

- możliwość utworzenia cienia dla obiektów wektorowych z możliwością ustawiania przezroczystości i stopnia rozmycia

- nadawanie głębi obiektom wektorowym, aby uzyskać wrażenie trójwymiarowości

- nadawanie przezroczystości obiektom

- dopasowanie tekstu do ścieżki

- narzędzia do dzielenia wyrazów

- narzędzia do polskiej gramatyki i ortografii językowej

- statystyka tekstu

- musi mieć funkcję robienia zrzutów ekranowych

- wyszukiwanie zawartości folderów

- wtyczka do powiększania obrazów

- ukrywanie i wyświetlanie obiektów

kopiować i wycinać segmenty krzywych, a następnie wklejać je jako obiekty. Ułatwia to wyodrębnianie pod ścieżek lub tworzenie sąsiadujących kształtów o podobnych obrysach

- korygowanie zniekształceń perspektywy Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach zawierających linie proste i płaskie powierzchnie, np. przedstawiających budynki czy inne obiekty architektoniczne.

- współpraca z  systemem operacyjnym zaproponowanym dla danego komputera

Składniki pakietu

Nabywca pakietu CorelDRAW Graphics Suite X8 otrzymuje - zarówno w wersji pudełkowej, jak i w dystrybucji elektronicznej następujące składniki:

Corel PHOTO-PAINT X8 do edycji zdjęć

Corel Font Manager - narzędzie do zaawansowanego zarządzania czcionkami

Corel PowerTRACE X8 - narzędzie do trasowania, czyli przekształcania map bitowych na postać wektorową (narzędzie działa w programie CorelDRAW )

Corel CONNECT X8 do zarządzania zasobami

Corel Website Creator do projektowania witryn internetowych

Corel CAPTURE X8 do przechwytywania zawartości ekranu komputera

PhotoZoom Pro 4 - narzędzie służące do eksportowania oraz powiększania cyfrowych zdjęć z programu Corel PHOTO-PAINT

7. Zakup licencji na Pakiet Office 2016 PL    – 4 sztuki

Pakiet równoważny powinien posiadać następujące cechy:

1. Pakiet biurowy dostarczony wraz z licencją i nośnikiem

2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych

3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766)

c. umożliwia wykorzystanie schematów XML

d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766)

4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a. Edytor tekstów

b. Arkusz kalkulacyjny

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami

i zadaniami)

8. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel i obiektów graficznych

c. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

d. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel, rysunków oraz tworzenie spisów treści

e. Formatowanie nagłówków i stopek stron

f. Sprawdzanie pisowni w języku polskim

g. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

h. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

i. Określenie układu strony (pionowa/pozioma)

j. Wydruk dokumentów

k. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

l. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, -2007, -2010, -2013 i -2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

m. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

n. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.

o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a. Tworzenie raportów tabelarycznych i wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych;

b. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

c. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

d. Obsługę „kostek OLAP” oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

e. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

f. Wyszukiwanie i zamianę danych

g. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

h. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

j. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

k. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

l. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, - 2007, -2010, -2013 i -2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

m. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów